附件2

《北京市门头沟区声环境功能区划实施细则

（2023版）》的起草说明

为加强区域环境噪声治理，改善城市声环境质量，提高人民群众生活水平，贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，区生态环境局启动了《北京市门头沟区声环境功能区划实施细则（2023版）》（以下简称《细则》）编制工作，目前已完成《细则》的编制。

一、编制情况

按照工作安排，区生态环境局于2023年4月启动了《细则》编制工作，于2023年9月完成《细则》、编制说明及区划示意图，征求相关镇街、委办局意见后，经专家组验收评审，最终形成《细则》。

二、主要内容

共分4项内容：

第一部分：适用范围。本细则适用于门头沟区行政区域内的声环境管理。本细则适用的昼间、夜间时段分别为：昼间6:00—22:00，夜间22:00—次日6:00。

第二部分：声环境功能区分类。根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），以及门头沟区规划用地及建设用地现状，按以下要求进行划分：

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。1类区标准限值为昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。2类区标准限值为昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。3类区标准限值为昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。

第三部分：声环境功能区划分。门头沟区行政辖区面积约1448平方公里，门头沟区声环境功能区依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，将符合规范的区域按照《门头沟分区规划（2017年—2035年）》以及土地利用现状划分为1、2、3、4类。其中1类区10.81平方公里，2类区74.74平方公里，3类区2.21平方公里，4类区涉及道路49条、城市轨道交通1条、铁路干线3条。其余1360平方公里地区参照执行。

第四部分：其他街镇地区声环境功能区管理标准。1.乡村村庄以及位于乡村的连片住宅区，执行1类声环境功能区标准。2.乡村集镇执行2类声环境功能区标准。3.独立于乡村集镇和村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区执行3类声环境功能区标准。